Полезные советы при монтаже металлоцерепицы

«Испанская Сьерра»

Выбор вида конька зависит от вкуса и желания заказчика. При выборе рекомендуем обратить внимание на данные советы:

- Устройство конька

Конек бывает полукруглый,          фигурный,                гладкий

Полукруглый конек рекомендуем использовать при больших кровлях с большими «хребтами» длиной более 3 метров. Рис. 1 или простых двухскатных кровлях. Рис. 2

Рис. 1                                                                                                     Рис. 2

При других вариантах технологичнее установка фигурных или гладких коньковых элементов, обеспечивающих устройство угловых стыков эстетичнее и экономичнее.

Но для получения наилучшего внешнего вида кровли мы рекомендуем использовать коньки полукруглые или фигурные, так как, на ряду с обычным гладким коньком они имеют дополнительные ребра жесткости и при монтаже менее подвержены механическим изломам и выпуклостям.

- Выбор шага металлочерепицы «Испанская Сьерра»

Выбор величины шага металлочерепицы является индивидуальным видением заказчика. Однако, при скатах длиной до 3 метров рекомендуем использовать длину шага 350 мм, при длине ската более 3 метров 400 – 500 мм. При таком выборе  длины шага ваша кровля будет выглядеть очень красиво. При устройстве фронтонных карнизов «картузов» (рис. 2), покрытия заборов, ворот или других небольших скатов благодаря возможности изменения длины шага наиболее красивее и эстетичное будет выглядеть металлочерепица с длиной шага 150 - 200 мм.  (В зависимости от длины ската фронтального карниза) в результате получится цельная картина, фронтального карниз «Картуз» будет состоять из небольших цельных волн.

- Высота ступеньки

Металлочерепица «Испанская Сьерра» - это кровля премиум класса. Преимущества этого вида металлочерепицы достигаются по ряду геометрических, технологических, строительных и эстетических показателей. Возможности оборудования позволяют менять не только длину шага, но и высоту ступеньки, но в целях сохранения гармоничности настоятельно рекомендуем высоту ступеньки 26 мм., т.к. при этом достигается более красивый внешний вид и кровле придается дополнительная жесткость.

- Устройство фронтонных и карнизных свесов.

Фронтонный свес                      Рис.3

Карнизный свес                          Рис.4

Отличным материалом для обшивки свесов является металлический сайдинг «Софит».

На  фронтонных свесах для подшивки рекомендуем использовать «Софит без перфорации»

Рис. 3, а на карнизных свесах для организации вентилируемого карниза рекомендуем использовать «Софит с перфорацией». Рис. 4. Карниз крепится до монтажа листов металлочерепицы, если предусмотрено устройство организованного водостока, держатели желоба устанавливаются до монтажа карниза. Рис. 5

Рис.5